## Slide 1
2020
доцент ОХИ ИШПР ТПУ, к.т.н.
Чузлов Вячеслав Алексеевич
Системный анализ процессов химической технологии
Реализация Расчета химико-технологической системы на языке pascal

## Slide 2: Интерфейсная часть модуля
Unit UHTS;
interface
type
TArrOfDouble = array of double;
TArrOfArrOfDouble = array of array of double;
function get_comp_Cp(comp_count: integer; flows_count: integer;
flows_param: TArrOfArrOfDouble): TArrOfArrOfDouble;
function get_flow_Cp(comp_count: integer; flows_count: integer;
flows_composition: TArrOfArrOfDouble;
comp_Cp: TArrOfArrOfDouble): TArrOfDouble;
procedure mixer(comp_count: integer; flows_count: integer; flows_param: TArrOfArrOfDouble;
flows_composition: TArrOfArrOfDouble; var flow_rate, flow_Cp,
flow_Temp: double; var flow_composition: TArrOfDouble);
procedure heater(comp_count: integer; flows_count: integer; heater_flow_rate: double;
heater_flow_Temp: double; flow_rate: double; flow_Cp: double;
var flow_Temp: double);
procedure splitter(split_ratio: double; flow_rate: double; var flow_rate1,
flow_rate2: double);

## Slide 3: Расчет теплоемкости компонентов
function get_comp_Cp(comp_count: integer; flows_count: integer;
flows_param: TArrOfArrOfDouble): TArrOfArrOfDouble;
const
A: array of double = (0.869, 0.963);
B: array of double = (1e-5, 1.1e-5);
var
i, j: integer;
begin
SetLength(Result, flows_count);
for i := 0 to flows_count-1 do
SetLength(Result[i], comp_count);
for i := 0 to comp_count-1 do
for j := 0 to flows_count-1 do
Result[j, i] := A[i] + B[i] * flows_param[j, 1]
end;

## Slide 4: Расчет теплоемкости потоков
function get_flow_Cp(comp_count: integer; flows_count: integer;
flows_composition: TArrOfArrOfDouble;
comp_Cp: TArrOfArrOfDouble): TArrOfDouble;
var
i, j: integer;
s: double;
begin
SetLength(Result, flows_count);
for j := 0 to flows_count-1 do
begin
s := 0;
for i := 0 to comp_count-1 do
s := s + flows_composition[j, i] * comp_Cp[j, i];
Result[j] := s;
end;
end;

## Slide 5: Расчет смесителя
procedure mixer(comp_count: integer; flows_count: integer;
flows_param: TArrOfArrOfDouble;
flows_composition: TArrOfArrOfDouble;
var flow_rate, flow_Cp, flow_Temp: double;
var flow_composition: TArrOfDouble);
var
i, j: integer;
comp_Cp: TArrOfArrOfDouble;
flows_Cp: TArrOfDouble;
begin
SetLength(comp_Cp, flows_count);
for i := 0 to flows_count-1 do
SetLength(comp_Cp[i], comp_count);
SetLength(flows_Cp, flows_count);
flow_rate := 0;
flow_Cp := 0;
flow_Temp := 0;

## Slide 6: Расчет смесителя
// Определяем теплоемкость каждого компонента
comp_Cp := get_comp_Cp(comp_count, flows_count, flows_param);
// Определяем теплоемкость потоков смесителя
flows_Cp := get_flow_Cp(comp_count, flows_count, flows_composition, comp_Cp);
(* Определение расхода смесевого потока (G4) *)
for i:= 0 to flows_count-1 do
flow_rate:= flow_rate + flows_param[i, 0];
(* Определение состава смесевого потока(G4) *)
for i:= 0 to comp_count-1 do
for j:= 0 to flows_count-1 do
flow_composition[i]:= flow_composition[i] + flows_param[j, 0]
* flows_composition[j, i] / flow_rate;
(* Определение теплоемкости смесевого потока(G4) *)
for i:= 0 to flows_count-1 do
flow_Cp:= flow_Cp + flows_param[i, 0] / flow_rate * flows_Cp[i];
(* Определение температуры смесевого потока(G4) *)
for i:= 0 to flows_count-1 do
flow_Temp:= flow_Temp + flows_param[i, 0] * flows_Cp[i] * (flows_param[i, 1]
+ 273.15) / (flow_Cp * flow_rate);
end;

## Slide 7: Расчет теплообменного аппарата
procedure heater(comp_count: integer; flows_count: integer;
heater_flow_rate: double; heater_flow_Temp: double;
flow_rate: double; flow_Cp: double;
var flow_Temp: double);
const
d_vnutr = 0.05; // Внутр. диаметр труб, м
d_vnesh = 0.057; // Внеш. диаметр труб, м
kol_trub = 3280; //Количество труб
S_sech = 5.85; //Площ. сечения теплообмена, м2
r_term = 0.127; //Термич. сопротивление стенки, м2/Вт
S = 3860; //Площадь теплообмена, м2
Cp_hot = 0.920; //Теплоемкость гор. теплоносителя, Дж/(кг*К)
var
W_cold: double; // Водяной эквивалент холодного потока
W_hot: double; // Водяной эквивалент горячего потока
N, M, a1, a2, Kt: double;

## Slide 8: Расчет теплообменного аппарата
begin
W_cold:= flow_rate * flow_Cp;
W_hot:= heater_flow_rate * Cp_hot;
N:= W_hot / W_cold;
a1:= 1 / d_vnutr * exp(0.8 * ln(heater_flow_Temp / (kol_trub * d_vnutr)))
* (3.43 + 2.71e-3 * heater_flow_Temp);
a2:= 1 / d_vnesh * exp(0.6 * ln(flow_rate * d_vnesh / S_sech))
* (3.483 + 7.27e-3 * (flow_Temp - 273.15));
Kt:= 1 / (1 / a1 + r_term + 1 / a2);
M:= Kt * S / W_hot;
flow_Temp := (flow_Temp - 273.15) + (heater_flow_Temp - (flow_Temp - 273.15))
* N * (exp(M * (1 - N)) - 1) / (exp(M * (1 - N)) - N) + 273.15
end;

## Slide 9: Расчет делителя потоков
procedure splitter(split_ratio: double; flow_rate: double;
var flow_rate1, flow_rate2: double);
begin
if split_ratio <= 1 then
begin
flow_rate1 := split_ratio * flow_rate;
flow_rate2 := (1 - split_ratio) * flow_rate;
end
end;

## Slide 10: Описание основной программы
program hts;
uses
UHTS;
const
comp_count = 2;
flows_count = 3;
var
flows_composition: TArrOfArrOfDouble; // Состав потоков, подаваемых на смешение
flows_param: TArrOfArrOfDouble; // Параметры потоков
heater_flow_rate: double; // Расход горячего потока теплообменника
heater_flow_Temp: double; // Начальная температура горячего потока
теплообменника
flow_rate: double; // Расход потока
flow_Cp: double; // Теплоемкость потока
flow_Temp: double; // Конечная температура холодного потока
flow_composition: TArrOfDouble; // Состав потока после смешения
flow_rate1: double; // Расходы потока после делителя
flow_rate2: double; // Расходы потока после делителя
f1, f2: text;
i, j: integer;

## Slide 11: Описание основной программы
begin
SetLength(flows_param, flows_count);
for i := 0 to flows_count-1 do
SetLength(flows_param[i], comp_count);
SetLength(flows_composition, flows_count);
for i := 0 to flows_count-1 do
SetLength(flows_composition[i], comp_count);
SetLength(flow_composition, comp_count);
assign(f1, 'flows_param.txt');
reset(f1);
assign(f2, 'flows_composition.txt');
reset(f2);

## Slide 12: Описание основной программы
//Считывание параметров потоков
for i:= 0 to flows_count-1 do
begin
for j:= 0 to comp_count-1 do
read(f1, flows_param[i, j]);
readln(f1)
end;
//Считывание составов потоков
for i:= 0 to flows_count-1 do
begin
for j:= 0 to comp_count-1 do
read(f2, flows_composition[i, j]);
readln(f2)
end;

## Slide 13: Описание основной программы
writeln('===========Смеситель===========');
mixer(comp_count, flows_count, flows_param, flows_composition, flow_rate,
flow_Cp, flow_Temp, flow_composition);
writeln('Расход потока', flow_rate:10, ' кг / ч');
for i:= 0 to comp_count-1 do
writeln('Доля компонента ', i+1, flow_composition[i]:8:4);
writeln('Теплоемкость потока', flow_Cp:10:4, ' Дж / (кг * К)');
writeln('Температура потока', flow_Temp:13:4, ' K');
writeln('===========Теплообменник===========');
heater(comp_count, flows_count, 6200, 360, flow_rate, flow_Cp, flow_Temp);
writeln('Т нагретого потока', flow_Temp:10:4, ' K');
writeln('F нагретого потока', flow_rate:6, ' кг/ч');
for i:= 0 to comp_count-1 do
writeln('Доля компонента ', i, flow_composition[i]:9:4);
writeln('===========Делитель===========');
Splitter(0.8, flow_rate, flow_rate1, flow_rate2);
writeln('F потока ', 1, flow_rate1:9);
writeln('F потока ', 2, flow_rate2:9);
close(f1);
close(f2)
end.