## Slide 1
2020
Выполнил доцент ОХИ ИШПР ТПУ, к.т.н.
Чузлов Вячеслав Алексеевич
Системный анализ процессов химической технологии
Процесс компаундирования товарных бензинов

## Slide 2: Компаундирование товарных бензинов
Октановое число – это условная величина, характеризующая детонационную стойкость и численно равная процентному содержанию изооктана в эталонной смеси с н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна испытуемому бензину в условиях стандартного одноцилиндрового двигателя.
2,2,4-триметилпентан (изооктан)
ОЧ = 100
Эталонные углеводороды:
н-гептан
ОЧ = 0

## Slide 3: Октановые числа индивидуальных углеводородов
Наименьшим ОЧ обладают алканы нормального строения, наивысшим – ароматические УВ.
ОЧ нормальных алканов резко снижается с увеличением их молекулярной массы.
ОЧ изопарафинов значительно выше, чем у алканов нормального строения.
Олефиновые УВ обладают более высокими ОЧ в сравнении с алканами с тем же числом атомов углерода.
ОЧ аренов повышается с увеличением числа углеродных атомов.

## Slide 4: Исходные данные
Углеводород | ОЧ | Поток 1 | Поток 2 | Поток 3 | Поток 4 | Поток 5 | Поток 6
Пропан | 100,00 | 1,75 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,09 | 0,01
Бутан | 93,60 | 5,58 | 0,19 | 2,51 | 0,00 | 1,32 | 0,51
Пентан | 61,70 | 20,46 | 2,34 | 20,97 | 8,98 | 5,20 | 1,38
Н-гексан | 24,80 | 7,30 | 20,78 | 11,39 | 5,37 | 3,35 | 1,77
Н-гептан | 0,00 | 0,01 | 4,52 | 2,89 | 3,06 | 2,73 | 2,89
Н-октан | -19,00 | 0,00 | 0,11 | 1,08 | 7,68 | 0,63 | 0,44
Н-нонан | -39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,29
изобутан | 101,00 | 0,76 | 0,04 | 0,56 | 6,64 | 0,52 | 0,14
2,2-диметилбутан | 92,00 | 0,00 | 3,55 | 2,26 | 0,94 | 0,54 | 0,21
2,3-диметилбутан | 101,70 | 2,81 | 3,68 | 2,48 | 1,27 | 0,52 | 0,30
2,2,3-триметилбутан | 105,80 | 2,48 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05
Изопентан | 92,30 | 0,00 | 2,88 | 21,65 | 15,94 | 6,63 | 3,98
2-метилпентан | 73,40 | 21,81 | 22,48 | 13,92 | 0,00 | 3,57 | 1,66
3-метилпентан | 74,50 | 14,26 | 16,65 | 9,87 | 5,08 | 2,48 | 1,29
3,3-демитилпентан | 80,80 | 10,24 | 0,56 | 0,39 | 0,38 | 0,43 | 0,33
2,3-деметилпентан | 91,10 | 0,00 | 2,00 | 1,23 | 1,35 | 1,13 | 1,04
2,4-деметилпентан | 83,10 | 0,20 | 0,94 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,44
2,2,3-триметилпентан | 38,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00
2-метил, 3-этилпентан | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00
2,3,4-триметилпентан | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,00
2-метилгексан | 42,40 | 0,00 | 5,13 | 3,11 | 3,49 | 2,91 | 2,78
3-метилгексан | 52,00 | 0,04 | 5,31 | 3,82 | 4,25 | 3,58 | 3,46
2,5-диметилгексан | 55,50 | 0,04 | 0,04 | 0,31 | 2,37 | 0,18 | 0,12
2,4-диметилгексан | 65,20 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 2,90 | 0,17 | 0,12
2,3-диметилгексан | 71,30 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 0,21 | 0,15
3,4-диметилгексан | 76,30 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,37 | 0,10 | 0,07
2,3,5-ТМГ | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,04
2,2,3-триметилгексан | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2-метил,4-этилгексан | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03

## Slide 5: Исходные данные (продолжение)
Углеводород | ОЧ | Поток 1 | Поток 2 | Поток 3 | Поток 4 | Поток 5 | Поток 6
2-метилгептан | 21,70 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,47
4-метилгептан | 26,70 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 4,38 | 0,34 | 0,24
3-метилгептан | 26,80 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 3,41 | 1,04 | 0,71
2,2-диметилгептан | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05
2,4-диметилгептан | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,07 | 0,10
2,6-диметилгептан | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09
2,5-диметилгептан | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,19
3,3-диметилгептан | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00
изононаны | 40,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 2,36
непредельные | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,16 | 0,30
циклопентан | 87,00 | 3,34 | 0,44 | 0,00 | 0,13 | 0,62 | 0,08
циклогексан | 83,00 | 0,72 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,05
Метилциклопентан | 91,30 | 6,19 | 0,08 | 0,00 | 0,83 | 1,87 | 0,81
1,3-диметилциклопентан (цис) | 40,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,19 | 0,09 | 0,10
1,3-диметилциклопентан (транс) | 40,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,62 | 0,44 | 0,44
1,2-диметилциклопентан (транс) | 40,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,27 | 0,11 | 0,06
1,2-диметилциклопентан (цис) | 40,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,37 | 0,14 | 0,10
1,1,3-триметилциклопентан | 38,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,19 | 0,07 | 0,02
1-2-4-триметилциклопентан | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,08 | 0,02
1,2,3-триметилциклопентан | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,06 | 0,02
1,1,2-триметилциклопентан | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 0,01
этилциклопентан | 67,20 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,23 | 0,18 | 0,14
Метилциклогексан | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,11 | 0,09
1,2-диметилциклогексан (транс) | 80,90 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00
1,3-диметилциклогексан (транс) | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00
Нафтеновые до С8 | 50,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,20 | 0,20 | 0,08
Нафтеновые до С9 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
бензол | 115,00 | 1,79 | 0,05 | 0,00 | 8,96 | 3,69 | 3,00
толуол | 114,00 | 0,05 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 18,30
п-ксилол | 120,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2,38
м-ксилол | 120,00 | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 5,68
о-ксилол | 120,00 | 0,02 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45
ЭЦГ+этилбензол | 114,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,97
Тяжелые С9+ | 110,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 20,96
МТБЭ | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 14,22

## Slide 6: Задача
Необходимо определить долю каждого потока в смеси при заданном октановом числе смешения.
Исходные данные:
Углеводородные составы потоков, направляемых на смешение.
ОЧ индивидуальных углеводородов.
Требуемый результат:
Доля каждого потока, направляемого на смешение (в %).
ОЧ смесевого потока.

## Slide 7: Декомпозиция задачи
Для решения поставленной задачи необходимо разбить ее на более простые подзадачи и последовательно решить их:
Расчет ОЧ каждого потока:
где ОЧпотока – октановое число потока смешения; Сi – доля i-го углеводорода в составе потока смешения; ОЧi – октановое число i-го углеводорода;
k – количество компонентов.
Расчет ОЧ смеси потоков:
где ОЧсм – октановое число смеси;
xi – доля i-го потока смешения;
ОЧпотока – октановое число потока смешения;
n – количество потоков смешения.
Расчет долей каждого из потоков, при которых достигается заданное ОЧ смешения.

## Slide 8: Алгоритм нахождения долей потоков смешения
Поиск потока с ОЧ, максимально близким к заданному.
Доля этого потока принимается за 1, доли остальных потоков за ноль (обозначим его поток N).
Выполняется проверка условия:
|Расчетное ОЧ - Заданное ОЧ| <= eps (заранее выбранная точность)
Если условие выполнилось, то расчет прекращается, если нет, то переходим к следующему этапу.
Выполняется проверка условия:
Расчетное ОЧ > Заданное ОЧ
Условие выполняется
Условие не выполняется
Доля потока N уменьшается;
Если ОЧ потока < ОЧ потока N, его доля увеличивается, если >, то уменьшается.
Доля потока N увеличивается;
Если ОЧ потока > ОЧ потока N, его доля увеличивается, если <, то уменьшается.
Пока не выполнится условие: |Расчетное ОЧ - Заданное ОЧ| <= eps

## Slide 9: Программная реализация
Исходные данные
Массив ОЧ индивидуальных УВ;
Массив УВ составов потоков.
Результаты расчета
Доли компонентов смешения;
Расчетное ОЧ смеси.
Основная программа
Считывание исходных данных;
Обращение к процедуре расчета долей компонентов и ОЧ смешения;
Вывод результатов.
Модуль
Описание расчетов.

## Slide 10: Определение ОЧ потоков смешения

## Slide 11: Определение ОЧ потоков смешения

## Slide 12: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси
Этапы решения:
Задание 2. На основе определенных ОЧ потоков смешения (задание 1), выполнить расчет доли каждого из потоков при заданном ОЧ смеси.
Выполняется грубое приближение к заданному ОЧ смеси: среди потоков, направляемых на смешение выбирается тот, ОЧ которого максимально близко к заданному ОЧ смеси. Доля этого потока принимается за 1, а его номер сохраняется для дальнейшего подбора, остальные потоки принимаются за ноль.
Выполняется подбор доли каждого компонента.
Выполняется проверка условия: если расчетное ОЧ смеси отличается от заданного на величину, меньшую заранее выбранного числа (eps = 5e-2), то поиск заканчивается. Если условие не выполнилось – переходим к непосредственному подбору долей каждого компонента.
Если заданное ОЧ смеси меньше, чем ОЧ потока, доля которого принята за 1, то доля этого потока уменьшается на величину заранее выбранного шага (h = 5e-6). При этом, если ОЧ i-го потока больше, чем ОЧ, максимально близкое к заданному, то доля таких потоков увеличивается на величину, пропорциональную разности их ОЧ с заданным значением, если меньше, то уменьшается.
Проводится нормировка полученных долей потоков смешения и снова рассчитывается ОЧ смеси до тех пор, пока модуль разности требуемого и расчетного ОЧ не станет меньше заданной точности (eps = 5e-2).
Если спустя 20 000 повторений доли потоков подобрать не удается, то выполнение процедуры прекращается.

## Slide 13: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси
Пример. Определить в каких долях необходимо смешать потоки для достижения ОЧ смеси 91,5 при следующих ОЧ потоков смешения:
поток 1: 88; поток 2: 90; поток 3: 92,5; поток 4: 95; поток 5: 96; поток 6: 102;
Решение
Делаем грубое приближение, приняв долю потока 3 за единицу, т.к. его ОЧ максимально близко к требуемому ОЧ. Доли остальных потоков принимаем за ноль. Получаем следующие значения: х1 = 0; х2 = 0; х3 = 1; x4 = 0; x5 = 0; x6 = 0.
Т.к. ОЧ потока 3 больше требуемого ОЧ, то уменьшаем долю потока 3 на величину заранее выбранного шага h = 5e-3.
x3 = 1 – 5e-3 = 0,9950.
При этом, доли потоков 1 и 2 вычисляем следующим образом:
x1 = 0 + 5e-3*|91,5 - 88| = 0,0175;
x2 = 0 + 5e-3*|91,5 - 90| = 0,0075;
потому что их ОЧ меньше, чем ОЧ потока 3 и для решения задачи необходимо снизить ОЧ потока 3.
Доли потоков 4-6 будут равны нулю, т.к. их ОЧ больше, чем ОЧ потока 3.
Производим нормировку, т.к. сумма долей потоков должна быть равна 1. В результате получаем: x1 = 0,0172; x2 = 0,0074; x3 = 0,9755; x4 = 0,0000; x5 = 0,0000; x6 = 0,0000. ОЧ смеси = 92,4.
Повторяем пункт 2 до тех пор, пока расчетное ОЧ смеси не будет отличаться от требуемого на заданную величину ошибки eps = 5e-2. После 11 итераций получаем: x1 = 0.1713; x2 = 0.0734; x3 = 0.7553; x4 = 0.0000; x5 = 0.0000; x6 = 0.0000. ОЧ смеси 91,55.

## Slide 14: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси
Программу из задания 1 необходимо дополнить следующим кодом:
Блок описания:

## Slide 15: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси

## Slide 16: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси

## Slide 17: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси
Процедура поиска доли каждого из компонентов смешения:

## Slide 18: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси

## Slide 19: Расчет доли каждого потока при заданном ОЧ смеси
Основная программа:

## Slide 20: Разработка приложения в среде Delphi
Интерфейс приложения:

## Slide 21: Разработка приложения в среде Delphi
Разместите элементы интерфейса будущего приложения в соответствии со схемой:

## Slide 22: Разработка приложения в среде Delphi
Блок описания глобальных переменных:
var
Form1: TForm1;
h, eps: real; //Принятые шаг и точность при расчете ОЧ смеси
c: a64; //Массив исходных данных
x: a; // Расчетные доли потоков
RON: a; // Расчетные ОЧ потоков
RONtreb, RONr: real; // Требуемое и расчетное ОЧ
i, j, k, Min: integer;
В блоке uses добавьте модуль ComObj.
В блоке type добавьте описание типов:
a64 = array [1..64, 1..10] of real;
a = array [1..10] of real;
procedure getRON (c: a64; var RON: a);
procedure getRONmix (x, RON:a; var RONr: real);
procedure norm(var c: a);
procedure getMin(var c: a; var Min: integer);
procedure podbor;
В блоке interface добавьте объявление процедур:
В блоке implementation добавьте описание этих процедур, добавив к их имени TForm1. Например, procedure TForm1.getRON (c: a64; var RON: a);
!!! В процедуре podbor нужно заменить операцию writeln на ShowMessage.

## Slide 23: Разработка приложения в среде Delphi
Процедура считывания исходных данных из файла excel

## Slide 24: Разработка приложения в среде Delphi
Процедура расчета ОЧ потоков

## Slide 25: Разработка приложения в среде Delphi
Процедуру расчета долей потоков при заданном ОЧ смеси выполните самостоятельно.
Порядок реализации процедуры:
Считать исходные данные (RONtreb, h, eps);
Выполнить обращение к процедуре подбора долей потоков, направляемых на смешение (процедура podbor);
Вывести результаты в таблицу StringGrid2.