## Slide 1
2020
Выполнил доцент ОХИ ИШПР ТПУ, к.т.н.
Чузлов Вячеслав Алексеевич
Системный анализ процессов химической технологии
Процесс компаундирования товарных бензинов

## Slide 2: Компаундирование товарных бензинов
Октановое число – это условная величина, характеризующая детонационную стойкость и численно равная процентному содержанию изооктана в эталонной смеси с н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна испытуемому бензину в условиях стандартного одноцилиндрового двигателя.
2,2,4-триметилпентан (изооктан)
ОЧ = 100
Эталонные углеводороды:
н-гептан
ОЧ = 0

## Slide 3: Октановые числа индивидуальных углеводородов
Наименьшим ОЧ обладают алканы нормального строения, наивысшим – ароматические УВ.
ОЧ нормальных алканов резко снижается с увеличением их молекулярной массы.
ОЧ изопарафинов значительно выше, чем у алканов нормального строения.
Олефиновые УВ обладают более высокими ОЧ в сравнении с алканами с тем же числом атомов углерода.
ОЧ аренов повышается с увеличением числа углеродных атомов.

## Slide 4: Исходные данные
Углеводород | ОЧ | Поток 1 | Поток 2 | Поток 3 | Поток 4 | Поток 5 | Поток 6
Пропан | 100,00 | 1,75 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,09 | 0,01
Бутан | 93,60 | 5,58 | 0,19 | 2,51 | 0,00 | 1,32 | 0,51
Пентан | 61,70 | 20,46 | 2,34 | 20,97 | 8,98 | 5,20 | 1,38
Н-гексан | 24,80 | 7,30 | 20,78 | 11,39 | 5,37 | 3,35 | 1,77
Н-гептан | 0,00 | 0,01 | 4,52 | 2,89 | 3,06 | 2,73 | 2,89
Н-октан | -19,00 | 0,00 | 0,11 | 1,08 | 7,68 | 0,63 | 0,44
Н-нонан | -39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,29
изобутан | 101,00 | 0,76 | 0,04 | 0,56 | 6,64 | 0,52 | 0,14
2,2-диметилбутан | 92,00 | 0,00 | 3,55 | 2,26 | 0,94 | 0,54 | 0,21
2,3-диметилбутан | 101,70 | 2,81 | 3,68 | 2,48 | 1,27 | 0,52 | 0,30
2,2,3-триметилбутан | 105,80 | 2,48 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05
Изопентан | 92,30 | 0,00 | 2,88 | 21,65 | 15,94 | 6,63 | 3,98
2-метилпентан | 73,40 | 21,81 | 22,48 | 13,92 | 0,00 | 3,57 | 1,66
3-метилпентан | 74,50 | 14,26 | 16,65 | 9,87 | 5,08 | 2,48 | 1,29
3,3-демитилпентан | 80,80 | 10,24 | 0,56 | 0,39 | 0,38 | 0,43 | 0,33
2,3-деметилпентан | 91,10 | 0,00 | 2,00 | 1,23 | 1,35 | 1,13 | 1,04
2,4-деметилпентан | 83,10 | 0,20 | 0,94 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,44
2,2,3-триметилпентан | 38,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00
2-метил, 3-этилпентан | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00
2,3,4-триметилпентан | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,00
2-метилгексан | 42,40 | 0,00 | 5,13 | 3,11 | 3,49 | 2,91 | 2,78
3-метилгексан | 52,00 | 0,04 | 5,31 | 3,82 | 4,25 | 3,58 | 3,46
2,5-диметилгексан | 55,50 | 0,04 | 0,04 | 0,31 | 2,37 | 0,18 | 0,12
2,4-диметилгексан | 65,20 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 2,90 | 0,17 | 0,12
2,3-диметилгексан | 71,30 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 0,21 | 0,15
3,4-диметилгексан | 76,30 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,37 | 0,10 | 0,07
2,3,5-ТМГ | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,04
2,2,3-триметилгексан | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2-метил,4-этилгексан | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03

## Slide 5: Исходные данные (продолжение)
Углеводород | ОЧ | Поток 1 | Поток 2 | Поток 3 | Поток 4 | Поток 5 | Поток 6
2-метилгептан | 21,70 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,47
4-метилгептан | 26,70 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 4,38 | 0,34 | 0,24
3-метилгептан | 26,80 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 3,41 | 1,04 | 0,71
2,2-диметилгептан | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05
2,4-диметилгептан | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,07 | 0,10
2,6-диметилгептан | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09
2,5-диметилгептан | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,19
3,3-диметилгептан | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00
изононаны | 40,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 2,36
непредельные | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,16 | 0,30
циклопентан | 87,00 | 3,34 | 0,44 | 0,00 | 0,13 | 0,62 | 0,08
циклогексан | 83,00 | 0,72 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,05
Метилциклопентан | 91,30 | 6,19 | 0,08 | 0,00 | 0,83 | 1,87 | 0,81
1,3-диметилциклопентан (цис) | 40,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,19 | 0,09 | 0,10
1,3-диметилциклопентан (транс) | 40,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,62 | 0,44 | 0,44
1,2-диметилциклопентан (транс) | 40,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,27 | 0,11 | 0,06
1,2-диметилциклопентан (цис) | 40,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,37 | 0,14 | 0,10
1,1,3-триметилциклопентан | 38,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,19 | 0,07 | 0,02
1-2-4-триметилциклопентан | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,08 | 0,02
1,2,3-триметилциклопентан | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,06 | 0,02
1,1,2-триметилциклопентан | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 0,01
этилциклопентан | 67,20 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,23 | 0,18 | 0,14
Метилциклогексан | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,11 | 0,09
1,2-диметилциклогексан (транс) | 80,90 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00
1,3-диметилциклогексан (транс) | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00
Нафтеновые до С8 | 50,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,20 | 0,20 | 0,08
Нафтеновые до С9 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
бензол | 115,00 | 1,79 | 0,05 | 0,00 | 8,96 | 3,69 | 3,00
толуол | 114,00 | 0,05 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 18,30
п-ксилол | 120,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2,38
м-ксилол | 120,00 | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 5,68
о-ксилол | 120,00 | 0,02 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45
ЭЦГ+этилбензол | 114,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,97
Тяжелые С9+ | 110,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 20,96
МТБЭ | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 14,22

## Slide 6: Задача
Необходимо определить долю каждого потока в смеси при заданном октановом числе смешения.
Исходные данные:
Углеводородные составы потоков, направляемых на смешение.
ОЧ индивидуальных углеводородов.
Требуемый результат:
Доля каждого потока, направляемого на смешение (в %).
ОЧ смесевого потока.

## Slide 7: Декомпозиция задачи
Для решения поставленной задачи необходимо разбить ее на более простые подзадачи и последовательно решить их:
Расчет ОЧ каждого потока:
где ОЧпотока – октановое число потока смешения; Сi – доля i-го углеводорода в составе потока смешения; ОЧi – октановое число i-го углеводорода;
k – количество компонентов.
Расчет ОЧ смеси потоков:
где ОЧсм – октановое число смеси;
xi – доля i-го потока смешения;
ОЧпотока – октановое число потока смешения;
n – количество потоков смешения.
Расчет долей каждого из потоков, при которых достигается заданное ОЧ смешения.

## Slide 8: Алгоритм нахождения долей потоков смешения
Поиск потока с ОЧ, максимально близким к заданному.
Доля этого потока принимается за 1, доли остальных потоков за ноль (обозначим его поток N).
Выполняется проверка условия:
|Расчетное ОЧ - Заданное ОЧ| <= eps (заранее выбранная точность)
Если условие выполнилось, то расчет прекращается, если нет, то переходим к следующему этапу.
Выполняется проверка условия:
Расчетное ОЧ > Заданное ОЧ
Условие выполняется
Условие не выполняется
Доля потока N уменьшается;
Если ОЧ потока < ОЧ потока N, его доля увеличивается, если >, то уменьшается.
Доля потока N увеличивается;
Если ОЧ потока > ОЧ потока N, его доля увеличивается, если <, то уменьшается.
Пока не выполнится условие: |Расчетное ОЧ - Заданное ОЧ| <= eps

## Slide 9: Программная реализация
Исходные данные
Массив ОЧ индивидуальных УВ;
Массив УВ составов потоков.
Результаты расчета
Доли компонентов смешения;
Расчетное ОЧ смеси.
Основная программа
Считывание исходных данных;
Обращение к процедуре расчета долей компонентов и ОЧ смешения;
Вывод результатов.
Модуль
Подпрограммы, выполняющие расчеты.

## Slide 10: Подпрограммы модуля
function get_flow_RON (comp_count:integer; RON: TArrOfDouble;
flow_composition: TArrOfDouble): double;
var
i: integer;
s: double;
begin
s := 0;
for i := 0 to comp_count-1 do
s := s + RON[i] * flow_composition[i];
Result := s;
end;
Расчет ОЧ потоков смешения:
Необходимо описать следующий тип:
type
TArrOfDouble = array of double;

## Slide 11: Подпрограммы модуля
Расчет ОЧ смеси:
function get_mix_RON(flow_count: integer; RON: TArrOfDouble;
mix_composition: TArrOfDouble): double;
var
i: integer;
s: double;
begin
s := 0;
for i := 0 to flow_count-1 do
s := s + RON[i] * mix_composition[i];
Result := s;
end;

## Slide 12: Подпрограммы модуля
Функция поиска потока, ОЧ которого максимально близко к заданному ОЧ:
function get_min(flow_count: integer; flows_RON: TArrOfDouble;
treb_RON: double): integer;
var
i: integer;
d: double;
begin
d := abs(flows_RON[0] - treb_RON);
Result := 0;
for i := 1 to flow_count-1 do
if abs(flows_RON[i] - treb_RON) < d then
begin
d := abs(flows_RON[i] - treb_RON);
Result := i;
end;
end;

## Slide 13: Подпрограммы модуля
Функция расчета состава ОЧ смеси:
function get_mix_composition(eps: double; h: double; flow_count: integer;
min: integer; lows_RON: TArrOfDouble; trebRON: double): TArrOfDouble;
var
i, n: integer;
RONc: double;
begin
SetLength(Result, flow_count);
n := 1;
Result[min] := 1;
for i := 0 to flow_count-1 do
if i <> min then
Result[i] := 0;
RONc := get_mix_RON(flow_count, flows_RON, Result);
if abs(RONc - trebRON) > eps then
repeat
if flows_RON[min] > trebRON then
begin
Result[min] := Result[min] - h;
for i := 0 to flow_count-1 do
if i <> min then
if flows_RON[i] < flows_RON[min] then
Result[i] := Result[i] + h * abs(flows_RON[i] - trebRON)
else
Result[i] := Result[i] - h * abs(flows_RON[i] - trebRON)
end

## Slide 14: Подпрограммы модуля
продолжение:
else
begin
Result[min] := Result[min] + h;
for i := 0 to flow_count-1 do
if i <> min then
if flows_RON[i] < flows_RON[min] then
Result[i] := Result[i] - h * abs(flows_RON[i] - trebRON)
else
Result[i] := Result[i] + h * abs(flows_RON[i] - trebRON)
end;
Result := normalization(flow_count, Result);
RONc := get_mix_RON(flow_count, flows_RON, Result);
if n >= 1e5 then
begin
writeln('Выполнено 100 000 итераций, но решение не было найдено!');
break;
end;
n := n + 1;
until abs(RONc - trebRON) <= eps;
end;

## Slide 15: Подпрограммы модуля
«Основная» процедура:
Необходимо описать следующий тип:
type
TArrOfArrOfDouble = array of array of double;
procedure blending(comp_count: integer; flow_count: integer;
comp_RON: TArrOfDouble; flow_composition: TArrOfArrOfDouble;
treb_RON: double; eps: double; h: double;
var mix_composition: TArrOfDouble; var RONc: double);
var
min: integer;
i, j: integer;
flows_RON: TArrOfDouble;
flow_comp: TArrOfDouble;
begin
SetLength(comp_RON, comp_count);
SetLength(flow_comp, comp_count);
SetLength(flows_RON, flow_count);
SetLength(mix_composition, flow_count);
SetLength(flows_RON, flow_count);

## Slide 16: Подпрограммы модуля
продолжение:
for i := 0 to flow_count-1 do
begin
for j := 0 to comp_count-1 do
flow_comp[j] := flow_composition[j, i] / 100;
flows_RON[i] := get_flow_RON (comp_count, comp_RON, flow_comp);
end;
min := get_min(flow_count, flows_RON, treb_RON);
mix_composition[min] := 1;
for i := 0 to flow_count-1 do
if i <> min then
mix_composition[i] := 0;
mix_composition := get_mix_composition(eps, h, flow_count, min,
flows_RON, treb_RON);
RONc := get_mix_RON(flow_count, flows_RON, mix_composition);
end;

## Slide 17: Основная программа
Блок описаний:
program Main_blending;
uses
UBlending; // Имя модуля,содержащего описание расчетов
const
flow_count = 6;
comp_count = 64;
var
comp_RON: TArrOfDouble;
flow_composition: TArrOfArrOfDouble;
mix_composition: TArrOfDouble;
RONc: double;
treb_RON: double;
i: integer;

## Slide 18: Основная программа
Процедура для считывания исходных данных:
procedure get_data(var RON: TArrOfDouble;
flow_composition: TArrOfArrOfDouble);
var
f1, f2: text;
i, j: integer;
begin
assign(f1, 'RON.txt');
assign(f2, 'flow_comp.txt');
reset(f1);
reset(f2);
for i := 0 to comp_count-1 do
begin
readln(f1, RON[i]);
for j := 0 to flow_count-1 do
read(f2, flow_composition[i, j]);
readln(f2);
end;
close(f1);
close(f2);
end;

## Slide 19: Основная программа
Процедура для вывода результатов:
procedure get_result(mix_composition: TArrOfDouble; RONc: double);
var
f: text;
i: integer;
begin
assign(f, 'result.txt');
rewrite(f);
for i := 0 to flow_count-1 do
writeln(f, 'Доля потока ', i+1, ' = ‘,
mix_composition[i] * 100:8:2);
writeln(f);
writeln(f, 'Октановое число смешения = ', RONc:8:2);
close(f);
end;

## Slide 20: Основная программа
Код основной программы:
Begin
SetLength(comp_RON, comp_count);
SetLength(flow_composition, comp_count);
for i := 0 to comp_count-1 do
SetLength(flow_composition[i], flow_count);
SetLength(mix_composition, flow_count);
write('Введите требуемое ОЧ: ');
readln(treb_RON);
get_data(comp_RON, flow_composition);
blending(comp_count, flow_count, comp_RON, flow_composition,
treb_RON, 5e-2, 5e-6, mix_composition, RONc);
get_result(mix_composition, RONc);
end.