## Slide 1: Системный анализ процессов химической технологии
Чузлов Вячеслав Алексеевич
к.т.н., доцент ОХИ ИШПР
Расчет химико-технологической схемы процесса каталитического риформинга

## Slide 2: Задача
  Рассчитать химико-технологическую процесса каталитического риформинга (определить составы и свойства всех потоков):
2

## Slide 3: Описание класса Flow
Поля | Описание
mass_flow_rate: real | Массовый расход, кг / ч
mole_flow_rate: real | Мольный расход, кмоль / ч
volume_flow_rate: real | Объемный расход, м3 / ч
mass_fractions: array of real | Массовые доли
mole_fractions: array of real | Мольные доли
volume_fractions: array of real | Объемные доли
temperature: real | Температура потока, К
density: real | Плотность потока, г / см3
molar_mass: real | Средняя молекулярная масса потока, г /моль
heat_capacity: real | Массовая теплоемкость, кДж / кг

## Slide 4: Описание класса Flow
Методы | Описание
constructor (mass_flow_rate: real; mass_fractions: array of real; temperature: real) | Создает новый экземпляр класса Flow, заполняя все поля.

## Slide 5: Функции для пересчета составов
Пересчет массовых долей в объемные:
где - объемная доля i-го компонента; - массовая доля i-го компонента; - плотность i-го компонента, n – количество компонентов.
Пересчет массовых долей в мольные:
где - мольная доля i-го компонента; - массовая доля i-го компонента; - молярная масса i-го компонента, n – количество компонентов.

## Slide 6: Функции для расчета плотности и средней молекулярной массы потока
Расчет плотности потока:
где – плотность потока; - массовая доля i-го компонента; - плотность i-го компонента, n – количество компонентов.
Расчет средней молекулярной массы потока:
где – средняя молекулярная масса потока; - массовая доля i-го компонента; - молярная масса i-го компонента, n – количество компонентов.

## Slide 7: Функции для расчета теплоемкости потока
Расчет теплоемкости потока в зависимости от состава потока и температуры среды осуществляется следующим образом:
определяется теплоемкость компонентов потока при температуре среды:
где - теплоемкость i-го компонента, кДж / кг; - коэффициенты аппроксимации температурной зависимости энтальпии для i-го компонента; – температура потока, К;
определяется общая теплоемкость потока:
где – массовая доля i-го компонента в потоке, – количество компонентов в потоке.

## Slide 8: Описание класса Mixer
Атрибуты | Описание
function calculate(flows: array of Flow): Flow; | Функция для расчета смешения потоков принимает массив объектов класса Flow, возвращает объект класса Flow.

## Slide 9: Материальный и тепловой балансы смешения
Состав смесевого потока (в массовых долях) можно найти следующим образом:
где - массовая доля i-го компонента; - массовый расход j-го потока, кг / ч; - массовая доля i-го компонента в j-м потоке; n – количество смешиваемых потоков.
Теплоемкость смесевого потока можно найти:
где - теплоемкость смесевого потока, кДж / кг * К; - массовый расход i-го потока, кг / ч;
- теплоемкость i-го потока, кДж / кг * К; n – количество смешиваемых потоков.
Температура смесевого потока определяется следующим образом:
где - температура смесевого потока, К; - массовый расход i-го потока, кг / ч;
- теплоемкость i-го потока, кДж / кг * К; n – количество смешиваемых потоков;
– массовый расход смесевого потока, кг / ч; - теплоемкость смесевого потока, кДж / кг * К.

## Slide 10: Описание класса HeatExchanger
Атрибуты | Описание
d_in := 0.2; | Диаметр внутренней трубы, м
d_out := 0.5; | Диаметр внешней трубы, м
length := 3.0; | Длина трубы, м
k := 4900; | Коэффициент теплопередачи
function calculate(hot, cold: Flow; h: real := 0.01): sequence of Flow; | Метод для расчета теплообменного аппарата. Принимает два объекта класса Flow – холодного и горячего потоков и возвращает последовательность из двух объектов класса Flow - горячего и холодного теплоносителей.
В нашем случае рассматривается теплообменник типа «труба в трубе».

## Slide 11: Описание класса HeatExchanger
В стационарном режиме теплообменного аппарата уравнения теплового баланса примут следующий вид:
где и - температуры горячего и холодного потоков, соответственно, К;
– коэффициент теплопередачи; – диаметр трубы, м; и - объемные скорости горячего и холодного теплоносителей, с-1; и - плотности горячего и холодного потоков, кг / м3; и - теплоемкости горячего и холодного потоков, кДж / кг * К.
С целью упрощения выберем метод Эйлера для решения данной системы дифференциальных уравнений.

## Slide 12: Описание класса Splitter
Атрибуты | Описание
ratio: array of real; | Соотношение, в котором нужно разделить исходный поток.
constructor(ratio: array of real); | Специальный метод для создания экземпляров класса Splitter. Принимает аргумент ratio.
function calculate(flow_: Flow): array of Flow; | Метод класса Splitter для расчета разделения потока на несколько отдельных потоков. Принимает один параметр – объект класса Flow, который будет разделен на несколько потоков в соответствии со значениями поля ratio. Возвращает массив объектов класса Flow.

## Slide 13: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧУЗЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
к.т.н., доцент ОХИ ИШПР
Учебный корпус №2, ауд. 136
+7-962-782-66-15
chuva@tpu.ru