## Slide 1: Системный анализ процессов химической технологии
Иванчина Эмилия Дмитриевна
д.т.н., профессор ОХИ ИШПР
Лекция 2
Модели химического производства

## Slide 2: План лекции
2
Химическая модель;
Графическая модель;
Математическая модель;

## Slide 3: Химическая модель
Химическая модель строится на основе химических реакций процесса (основных и побочных).
В случае многокомпонентных процессов (нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли) записывают формализован-ную химическую модель.
Формализованная модель не содержит промежуточных стадий превращения сырья в продукт.

## Slide 4: Химическая модель составляется в виде схемы превращений
и-П
Ар
Н
н-П
k1
k2
k3
k4
и-П – изо-парафины;
н-П – парафины нормального строения; Н – нафтены;
Ар – ароматические углеводороды.
Химическая модель позволяет выполнить анализ различных способов преобразования сырья в продукт и выбрать наилучшую технологию производства

## Slide 5: Химическая модель
При сравнении различных химических схем учитывается не только стоимость сырья и продуктов, а также оборудования, но и доступность сырья, и возможность реализации продукции.
Химическая модель позволяет также выбрать оптимальное оборудование процесса. Например, из приведенной химической модели процесса каталитического риформинга следует, что основные реакции превращения парафиновых или нафтеновых углеводородов являются эндотермическими и протекают с выделением водорода.
Следовательно, температура процесса превращения сырья в продукт будет уменьшаться, поэтому для поддержания оптимального режима необходимо проводить процесс в несколько стадий с возможностью промежуточного подогрева. Поэтому промышленные установки производства бензинов включают трех- и четырех реакторные схемы с промежуточными секционными печными блоками.
Таким образом, химические модели используются как при разработке и проектировании промышленных процессов, так и при их эксплуатации.
Одной химической модели недостаточно для проектирования и эксплуатации химического процесса, поэтому используют также и графические модели.

## Slide 6: Графическая модель
Строится на основе химической модели.
Позволяет получить наглядное представление о связях между аппаратами.
Графическая модель включает в себя:
Функциональную схему
Технологическую схему
Структурную схему
Любая графическая модель может быть представлена в виде одной из трех схем: функциональной, технологической, структурной.
Основу любой из этих схем составляет химическая модель.
Функциональная схема показывает последовательность технологических стадий производства, а именно, подготовку сырья, химические превращения, выделения и очистки продуктов.

## Slide 7: Функциональная схема
Показывает технологическую связь между стадиями какого-либо производства.
Стадия подготовки
сырья
Стадия химического превращения
Стадия выделения и очистки продуктов

## Slide 8: Функциональная схема
Рассмотрим функциональную схему производства бензинов.
Подготовка и первичная переработка нефти, ЭЛОУ, АВТ
Разделение нефти на фракции
Стадия гидроочистки прямогонных бензиновых фракций
Стадия каталитической переработки бензиновых фракций
Стабилизация катализатов
Фракционирование продуктов и производство товарных бензинов
Таким образом, данная схема дает общее представление о функционировании завода.
Функциональная схема так же, как и химическая модель служит предпосылкой для аппаратурного оформления процесса.
Функциональная схема является основой для разработки эскизной части проекта.
Например, из приведенной функциональной схемы видно, что аппаратурное оформление будет состоять из дегидраторов для стадии первичной подготовки нефти, колонн ректификации для разгонки нефти, реакторов гидроочистки и печного блока для подогрева сырья до температуры процесса гидроочистки, блока каталитического риформинга, стабилизационной колонны и сепараторов.

## Slide 9: Технологическая схема
1
Углеводородные
газы
2
4 5 6
3
8
7
Продукт
Технологическая схема блока каталитического риформинга бензинов ЛК-6У:
1 – смеситель; 2 – теплообменник; 3 – змеевик; 4,5,6 – реакторы; 7 – сепаратор; 8 – колонна
В узел смешения 1 подается бензиновая фракция нефти 85–180°С, предварительно подготовленная, которая после смешения с водородсодержащим газом (ВСГ) нагревается в сырьевом теплообменнике 2 и последовательно проходит стадии химического превращения в реакторах 4,5,6 с предварительным подогревом в печах 3.
На выходе из последнего реактора 6 газопродуктовый поток направляется в сырьевой теплообменник, и происходит рекуперация тепла. Из теплообменника газопродуктовый поток направляется в сепаратор 7, где он разделяется на два потока: ВСГ и нестабильный катализат, который содержит растворенные газы.
Далее нестабильный катализат направляется в колонну стабилизации 8, где также происходит разделение на два потока: стабильный катализат и углеводородные газы.

## Slide 10: Технологическая схема
Технологическая схема, как и химическая, может быть детальной или подробной, а может быть формализованной или упрощенной.
В формализованной схеме однотипные аппараты изображаются упрощенными блоками. Например, блок теплообменников, сепараторов.
Элементами технологической модели являются аппараты и технологические связи между ними. Данная модель является более подробная, чем функциональная, так как позволяет выделить технологическую направленность каждого из блоков.

## Slide 11: Структурная схема
Позволяет выделить однотипные блоки ХТС

## Slide 12: Математическая модель
Позволяет количественно описать процессы химической технологии.
Состоит из групп уравнений:
Математическое описание элементов ХТС:
Описание технологических связей между аппаратами:
Модель материального и теплового балансов смесителя:
T
где G – массовый расход потока; T – температура потока; Cp(T) – теплоемкость потока, как функция от температуры; Gi – массовый расход i-го компонента; Cpi – теплоемкость i-го компонента; i = 1, 2, …, n – номер компонента; n – число компонентов в смеси.

## Slide 13: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧУЗЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
к.т.н., доцент ОХИ ИШПР
Учебный корпус №2, ауд. 136
+7-962-782-66-15
chuva@tpu.ru