## Slide 1: Системный анализ процессов химической технологии
Иванчина Эмилия Дмитриевна
д.т.н., профессор ОХИ ИШПР
Лекция 4
Взаимосвязь явлений в процессах и аппаратах
химических производств

## Slide 2: План лекции
2
Анализ и синтез ХТС
Системный анализ – стратегия для синтеза математического описания ХТП
Иерархический принцип синтеза математического описания

## Slide 3: Анализ и синтез ХТС
Задача анализа заключается в построении некоторой системы сведений о функционировании ХТС в зависимости от принятой химической схемы и принятых технологических связей в этой системе.
Результат анализа зависит также от значений конструкционных и технологических параметров и, следовательно, от заданных свойств и показателей функционирования, имеющих оптимальное значение.
Для оценки оптимальных значений показателей вводится понятие критерия эффективности функционирования ХТС.
Критерий эффективности функционирования ХТС – это числовая функциональная характеристика системы, оценивающая степень приспособленности ХТС к решению поставленных перед ней задач.

## Slide 4: Анализ и синтез ХТС
Для решения задач анализа необходимо выполнение следующих основных этапов:
Технологический расчет ХТС или получение значений технологических параметров (температуры, давления и т.д.).
Технико-экономический анализ ХТС. Он заключается в получении экономических критериев эффективности функционирования ХТС или расходных коэффициентов, затрат на производство, а также получении сведений о себестоимости продукции.
Анализ работы системы с точки зрения устойчивости, надежности и безопасности работы.
Критерий эффективности функционирования ХТС состоит из двух частей: технологической и экономической.
При решении задач анализа ХТС необходимо учитывать, что ХТС может обладать свойствами не характерными для ее отдельных элементов и подсистем, что обусловлено взаимозависимостью режимов элементов.

## Slide 5: Системный анализ – стратегия для синтеза математического описания ХТП
Построение интеллектуальной системы представляет собой последовательность этапов разработки физико-химической модели и модели для представления знаний.
Физико-химическая модель позволяет провести расчет кинетики взаимодействия реагентов и сделать количественную оценку скоростей протекания реакций.
На основании этих расчетов составляются математические модели каждого из аппаратов и всей ХТС в целом.
Модель для представления знаний позволяет использовать информацию в нечисловой форме, составлять диалог пользователя интеллектуальной системой для расчета и оптимизации ХТС.
Разработка физико-химической модели начинается с составления формализованного механизма или схемы превращения реагентов. При этом системный анализ является стратегией изучения ХТС. Сущность системного анализа заключается в том, что вся информация, полученная на лабораторных, промышленных и полупромышленных установках постепенно дополняется и накапливается для построения общей модели ХТС.
При этом вся информация делится на две группы: формализованная / неформализованная.
Формализованная информация обрабатывается с помощью математических моделей, написанных в виде функциональных зависимостей или знаковых моделей. Неформализованные задачи решаются с помощью моделей, основанных на знаниях.

## Slide 6: Иерархический принцип синтеза математического описания
После разработки математических моделей аппаратов при разработке интеллектуальной системы возникает необходимость синтеза математического описания ХТС.
Основу данного синтеза составляет иерархический принцип, который заключается в том, что уравнения, описывающие элементарный процесс, конкретизируются на определенном уровне рассмотрения.
Приняты следующие уровни:
Микроскопический уровень, на котором рассматриваются процессы переноса вещества и энергии. При этом на молекулярном уровне рассматриваются все возможные реакции веществ. Результатом анализа процесса на данном уровне является схема реакций, которые приводят к превращению сырья в продукт.
Уровень элементарного акта процесса. Под элементарным актом процесса принято называть физико- химический процесс, который протекает в минимально допустимых пространствах и временных масштабах, при которых он еще сохраняет все основные черты процесса, который моделируется. На этом этапе формируются начальные и граничные условия для уравнения переноса массы и энергии.
Уровень аппарата в целом. На этом этапе синтеза математического описания основное внимание уделяется структуре потоков материальных и энергетических в реальном аппарате определенной конструкции.
Уровень ХТС. Основной задачей синтеза математического описания является отображение некоторой топологии системы, которая в конечном итоге задается коэффициентами связи между аппаратами с учетом рециркуляции.

## Slide 7: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧУЗЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
к.т.н., доцент ОХИ ИШПР
Учебный корпус №2, ауд. 136
+7-962-782-66-15
chuva@tpu.ru