## Slide 1: Системный анализ процессов химической технологии
Иванчина Эмилия Дмитриевна
д.т.н., профессор ОХИ ИШПР
Лекция 6
Системный анализ и оптимизация ХТС

## Slide 2: План лекции
Постановка задачи оптимизации
Основные этапы системного анализа и оптимизации ХТС
Классификация критериев оптимизации
Параметры оптимизации

## Slide 3: Постановка задачи оптимизации
С позиций системного анализа изучение и оптимизация любого химического производства проводится в несколько этапов.
Различают также уровни оптимизации химических производств. Наивысший уровень при этом составляет химическая отрасль или комбинат. На этом уровне оптимизируется не только работа какого-то объекта, но и взаимосвязь объектов.
Низший уровень иерархии для оптимизации представляет собой элементарный процесс (химическое превращение, массообмен, энергоперенос и т.д.).
В зависимости от уровня оптимизации записывается критерий эффективности функционирования ХТС.

## Slide 4: Основные этапы системного анализа и оптимизации ХТС
Общий анализ задачи оптимизации. На данном этапе определяется цель оптимизации, формулируются исходные данные и прогнозируемые конечные результаты.
Составление целевой функции оптимизации (критерия эффективности).
Выбор оптимизируемых параметров и анализ влияния их на целевую функцию.
Составление математической модели химического производства на соответствующем уровне (модель отдельного процесса, модель промышленной установки, модель производства в целом или производственной отрасли).
Решение системы уравнений математической модели.
Выбор метода оптимизации (прямой перебор, декомпозиция и другие).
Проведение оптимизационных расчетов. Определение оптимальных технологических, конструкционных и структурных параметров ХТС.
На любом уровне оптимизации выделяют следующие основные этапы:

## Slide 5: Основные этапы системного анализа и оптимизации ХТС
Критерий эффективности вместе с физико-химической моделью процесса называют одним термином – экономико-математическая модель.
Результатом использования данной модели являются показатели, отвечающие интересам химического предприятия.
Для оценки эффективности функционирования предприятия необходимо знать расходы на сырье и электроэнергию, а также на другие издержки, необходимые для работы предприятия.
В общем случае различают следующие категории расходов:
где С – общий расход, С1 – капитальные затраты, С2 – эксплуатационные расходы, С3 – расходы на поток, которые включают затраты на поддержание необходимой скорости подачи сырья и давления в системе, С4 – тепловые расходы, включающие затраты на нагрев и охлаждение рабочего потока.

## Slide 6: Классификация критериев оптимизации
Критерий эффективности функционирования производственной системы, как числовая характеристика, оценивает степень ее приспособленности к решению поставленных перед нею задач. На практике различают следующие критерии:
Критерий оценки степени использования сырья, а также энергии, качества выпускаемой продукции. Такими критериями являются на практике степень превращения сырья в продукты, которая равна процентному отношению продукта к сырью; выход целевого продукта или селективность; энергетический коэффициент полезного действия.
Критерий оценки качества функционирования производственной системы. Такими критериями являются надежность, устойчивость в аварийных ситуациях, степень соответствия выпускаемой продукции гостированному качеству.
Экологические критерии. К ним относятся степень загрязнения среды, количество выбрасываемых в атмосферу вредных отходов, а также экологические ГОСТы на выпуск продукции. Экологические критерии являются численным выражением концепции утилизации отходов.
Социально-психологические критерии. К ним относятся условия работы на производственных местах, степень автоматизации системы.
Экономические критерии: себестоимость, доход, маркетинговый характер.

## Slide 7: Параметры оптимизации
При оптимизации вводят понятия выходных, входных и внутренних параметров ХТС.
Выходные параметры характеризуют состояние системы и определяются компонентами вектора выходных параметров (выход продукта, его качество, экономические и экологические показатели).
Входными параметрами системы являются характеристики сырьевого потока, а также параметры различных физико-химических воздействий окружающей среды на функционирование ХТС. Входные параметры могут быть двух видов: заданные и рассчитываемые.
Внутренние параметры ХТС подразделяются на конструкционные, технологические и структурные.

## Slide 8: Параметры оптимизации
При оптимизации вводят понятия выходных, входных и внутренних параметров ХТС.
Выходные параметры характеризуют состояние системы и определяются компонентами вектора выходных параметров (выход продукта, его качество, экономические и экологические показатели).
Входными параметрами системы являются характеристики сырьевого потока, а также параметры различных физико-химических воздействий окружающей среды на функционирование ХТС. Входные параметры могут быть двух видов: заданные и рассчитываемые.
Внутренние параметры ХТС подразделяются на конструкционные, технологические и структурные.

## Slide 9: Общий критерий эффективности процесса производства товарных бензинов
где
 | - Объем выпуска бензина, т; |  | - Октановое число (ИМ);
 | - Расход риформата, т; |  | - Содержание ароматических УВ, % об.;
 | - Содержание бензола, % об.; |  | - Содержание олефинов, % об.;
 | - Содержание общей серы, ppm; |  | - ДНП, кПа.
 | - Объем выпуска бензина, т; |  | - Октановое число (ИМ);
 | - Расход риформата, т; |  | - Содержание ароматических УВ, % об.;
 | - Содержание бензола, % об.; |  | - Содержание олефинов, % об.;
 | - Содержание общей серы, ppm; |  | - ДНП, кПа.

## Slide 10: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧУЗЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
к.т.н., доцент ОХИ ИШПР
Учебный корпус №2, ауд. 136
+7-962-782-66-15
chuva@tpu.ru