## Slide 1: Системный анализ процессов химической технологии
Чузлов Вячеслав Алексеевич
к.т.н., доцент ОХИ ИШПР
26 января 2021 г.
Расчет октановых чисел смешения

## Slide 2: ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО
2
Октановое число – это условная величина, характеризующая детонационную стойкость и численно равная процентному содержанию изооктана в эталонной смеси с н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна испытуемому топливу в условиях стандартного одноцилиндрового двигателя.
2,2,4-триметилпентан (изооктан)
ОЧ = 100
Эталонные углеводороды:
н-гептан
ОЧ = 0

## Slide 3: ОКТАНОВЫЕ ЧИСЛА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
3
Наименьшим ОЧ обладают алканы нормального строения, наивысшим – ароматические УВ.
ОЧ нормальных алканов резко снижается с увеличением их молекулярной массы.
ОЧ изопарафинов значительно выше, чем у алканов нормального строения.
Олефиновые УВ обладают более высокими ОЧ в сравнении с алканами с тем же числом атомов углерода.
ОЧ аренов повышается с увеличением числа углеродных атомов.

## Slide 4: РАСЧЕТ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ПРИ СМЕШЕНИИ КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНА
где
R | — | Октановое число смеси по исследовательскому методу;
R0 | — | Октановое число каждого компонента по исследовательскому методу;
R1 | — | Сумма произведений октанового числа каждого компонента (ОЧ ИМ) на его объемную долю (октановое число, средневзвешенное по объему);
R2 | — | Сумма произведений R0 и J каждого компонента, умноженных на его объемную долю (произведения, средневзвешенные по объему);
Jx | — | Сумма произведений чувствительности каждого компонента (J) на его объемную долю;
O1 | — | Сумма произведений квадрата процентного содержания олефинов в каждом компоненте на его объемную долю;
O2 | — | Квадрат суммы произведений процентного содержания олефинов в каждом компоненте на его объемную долю (квадрат суммы, средневзвешенной по объему);
А1 | — | Сумма произведений квадрата содержания ароматических углеводородов в каждом компоненте на его объемную долю
А2 | — | Квадрат суммы произведений процентного содержания ароматических углеводородов в каждом компоненте на его объемную долю (квадрат суммы, средневзвешенной по объему).
*Паркаш Суриндер Справочник по переработке нефти / Перевод с английского. – М: ООО Премиум Инжиниринг, 2012. – 776 с., ил. – (Промышленный инжиниринг)

## Slide 5: РАСЧЕТ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ПРИ СМЕШЕНИИ КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНА
*Паркаш Суриндер Справочник по переработке нефти / Перевод с английского. – М: ООО Премиум Инжиниринг, 2012. – 776 с., ил. – (Промышленный инжиниринг)
Изучение данных по смешению компонентов бензина показало, что нелинейность поведения компонентов бензина при смешении можно описать следующим образом:
где
Pрасч | — | Расчетное свойство;
Pоб | — | Средневзвешенное (по объему) свойство;
I(1,2)..I(8,9) | — | Коэффициенты взаимодействия компонентов;
X1..X9 | — | Объемная доля каждого компонента.
Коэффициент взаимодействия для бинарной смеси можно рассчитать по следующей формуле:
I(A,B) | — | Коэффициент взаимодействия компонентов А и В;
Pфакт | — | Свойство смеси, определенное в лаборатории;
Pоб | — | Средневзвешенное (по объему) свойство смеси;
VA, VB | — | Объемная доля компонентов А и В.

## Slide 6: РАСЧЕТ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ПРИ СМЕШЕНИИ КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНА
*Ю.А. Смышляева, Э.Д. Иванчина, А.В. Кравцов, Ч.Т. Зыонг, Ф. Фан Разработка базы данных по октановым числам для математической модели процесса компаундирования товарных бензинов // Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 318. № 3
Октановое число смешения можно представить в виде суммы двух составляющих: аддитивной и неаддитивной:
где
ОЧсм | — | Октановое число смешения компонентов бензина;
В | — | Суммарное отклонение октановых чисел от аддитивности;
Сi | — | Концентрация i-го компонента, отн. ед.;
ОЧi | — | Октановое число i-го компонента;
n | — | Количество компонентов.
Суммарное отклонение В определяется следующим образом:
Вi Вj – величины, характеризующие склонность i-й молекулы к межмолекулярному взаимодействию c j-й молекулой

## Slide 7: Задача
  Используя неаддитивную методику расчета октановых чисел, разработанную в ТПУ, определить октановое число смешения 6-ти потоков различного состава
7
  Этапы решения
Считать исходные данные (из текстового файла);
Рассчитать состав смеси;
Рассчитать октановое число смеси произвольного состава;
Вывести результаты расчета.
Программную реализацию выполнить в среде PascalABC.NET
Скачать актуальную версию можно по ссылке:
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya

## Slide 8: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧУЗЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
к.т.н., доцент ОХИ ИШПР
Учебный корпус №2, ауд. 136
+7-962-782-66-15
chuva@tpu.ru